## Slide 1
Konstrukční prvky a části křídla dopravního letounu a jejich provedení
Vypracoval: Malcová Alica
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
17.5.2023

## Slide 2
Obsah
Požadavky na konstrukci
Používané materiály
Konstrukční prvky
Vyztužené panely
Vnitřní nosné prvky
Konstrukční uzly
Porovnání B777 a A350

## Slide 3
Aerodynamické požadavky:
vysoký součinitel vztlaku
minimální součinitel odporu
prvotní odtržení proudu
Požadavky na pevnost a tuhost:
nízka hmotnost
životnost
Technologické požadavky:
nízke náklady
vyměnitelnost dílu
korozivzdorná konstrukce

## Slide 4: Používané materiály
Slitiny hliníku
Slitina 2024
Primárním legujícím prvek-měď
vysokopevnostní slitina s vynikající odolnosti proti únavě
špatná odolnost vůči korozi a svařitelnosti
konstrukce žeber a jiných namáhaných částí křídla
Slitina série 7000
hliník, zinek, hořčík a měď
pevnost, tažnost, odolnost proti lomu a odolnost proti praskání korozí pod napětím
podélných výztuh, pásnic a závěsů křídel

## Slide 5
zachování charakteristik jednotlivých složek
uplatňení pouze přednosti a potlačení nedostatků
Používané materiály
Kompozitní materiály
CFRP
Carbon-fiber-reinforced-plastic, neboli uhlíkovými vlákny zpevněný plast
Základ (pryskyřice) a druhý zesilující materiál (uhlíková vlákna)
nízka hmotnost (je 5x lehčí než ocel a má přibližně 60% hmotnosti hliníku)
vysoká odolnost
vysoká únavová pevnost
nízká teplotní roztažnost
rentgenová průsvitnost

## Slide 6
B787

## Slide 7
Vyztužené panely
Integrální panelové konstrukce
vysoká tuhost a schopnost přenosu velkých zatížení i u téměř deskových křídel
Kovové potahové panely
Frézované potahové panely
Kompozitní potahové panely
Sendvičové konstrukce
netuhá stabilizující výplň mezi dvěma tuhými deskami
vysoká tuhost a hladkost povrchu
nejsou odolné vůči rázům a hůře se opravuji

## Slide 8
vznikají jako jeden celek s vnitřní konstrukcí
tvoří přímou součást skořepinové panelové konstrukce
přenáší veškerá zatížení
chemicky frézované
mechanicky frézované
Frézované potahové panely
Kompozitní potahové panely
Kovové potahové panely
z lehké slitiny hliníku, jejich tloušťka se mění po rozpětí křídla
podélníky připevněny nýtováním, svařováním nebo lepením

## Slide 9
Vnitřní nosné prvky křídla
Nosník
stojina-přenos posouvající síly smykovým napětím
pásnice- přenos ohybového namáhaní tahem a tlakem
příčné konstrukční prvky křídla
aerodynamický tvar a přenos aerodynamického zatížení z potahu na nosnou soustavu křídla
Žebra
Podélníky
poloskořepinové a skořepinové konstrukce
zpevnění potahu a přenos normálových tlakových napětí

## Slide 11
Palivové nádrže
Uložené v křídlech
Vnitřní a vnější nádrže
Hlavní nádrže a vyrovnávací nádrže
V každej nádrži alespoň 2 čerpadla dodávající palivo do motorů
Obsahují přístupové panely

## Slide 12
Konstrukční prvky
Winglety
2,3. Křidélka
Podpěry klapek
Sklopná náběžná hrana
Sloty
7,8. Vztlakové klapka
9,10. Spoilery

## Slide 13
Vztlakové prostředky
Odtoková hrana
Štěrbinová klapka
Fowlerova klapka
Náběžná hrana
Sklopná náběžná hrana
Slot

## Slide 14
Křídelka
Primární kontrolní plochy křídla
Pohyb kolem podélné osy letadla- klonění

## Slide 15
Spoilery
Sekundární plochy řízení na horní části křídla
Klonění, zrychlení klesání a brzdění letounu na zemi
Horní a dolní potah, strany a odtoková hrana spoilerů jsou z CFRP sendvičové struktury.
Zavěšení spoileru a uchycení aktuátoru jsou z hliníkové slitiny

## Slide 16
Winglety
Canted
Fence
Raked

## Slide 17
Split-scimitar
Sharklety
Blended

## Slide 18
Spojení křídlo-trup
Přírubový spoj
Uchycení horní strany je pomocí křížového spoje, zabezpečujíciho plynulý přechod horního potahu v místě spoje
Na spodu je trojbodový spoj

## Slide 19
Podvozkové šachty
Dutiny v křídle na uložení zasunutého podvozku při letu
Uložení některých agregátů systémů letadla, například hydraulického
Utěsněné dveřmi nebo pneumatikami podvozku
Podvozky jsou přichycené k zadnímu nosníku křídla nebo k jiným speciálně navrženým konstrukčním prvkům

## Slide 20
Připojení pylonu
Pylony slouží na uchycení motoru ku křídlu
Žebra, dva vrchní a jeden spodní nosník, a panely vyráběné převážně z titanových slitin a oceli
Přichycený ve třech bodech ku křídlu a k motoru ve dvou

## Slide 21
Porovnání konstrukce křídla
Airbusu A350 a Boeingu B777

## Slide 22
Porovnání konstrukce křídla
A350
B777
Potah a nosníky z CFRP
Žebra z hliníku
podélníky a vrchní plášť z hliníkové slitiny série 7000
spodní plášť je slitina série 2000

## Slide 23
Porovnání uchycení křídla k trupu letounu
Shodná konstrukce u obou letounů
Rozdíl je v použitých materiálech:
  Kovové konstrukce- hliníkové slitiny
  Kompozitové konstrukce- hlavní silový prvky z hliníkových slitin a integrální panely křídel z CFRP

## Slide 24
Porovnání palivových nádrží
Stejná primární sestava
Rozdíl v tvare a velikosti
B777 -suché nádrže (duté prostory) sloužící pro uložení elektrického vedení a vybavení letounu

## Slide 25
A350
B777

## Slide 26
Porovnání vztlakových prostředků, křidélek a spoilerů
A350
12 slotů
4 klapky
2 sklopné náběžné hrany
B777
14 slotů
4 klapky
2 Krügerovy klapky

## Slide 27
Porovnání uchycení hlavního podvozku
A350
B777
Uchycení na zadní nosník
Uchycení na zadní a podvozkový nosník

## Slide 28
Porovnání konce křídel
B777
konce křídel ukončené způsobem „raked”
A350
sharklety vyrobené z CFRP a hliníku

## Slide 29
Děkuji za pozornost