## Slide 1: Letecké motory OLE 12

## Slide 2
Environmentální požadavky na letecké motory

## Slide 3: Environmentální požadavky
reprezentuje model rozvoje, který dokáže uspokojit potřeby současnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní. Jedná se o holistický přístup, který zohledňuje sociální, environmentální a ekonomické dopady akcí a rozhodnutí přijatých dnes.
Udržitelnost
Společnost
lidská práva
demokracie
rovné příležitosti
infrastruktura
Ekonomika
zisk, tržby, náklady
hodnota pro akcionáře
tržní podíl
Životní prostředí
zdroje a
znečištění
biodiverzita

## Slide 4: Environmentální požadavky
Udržitelnost
Prvky které mají umožnit leteckému průmyslu dosáhnout udržitelnosti
Aktivity udržitelnosti
Legislativa
Letiště
Letadla
Paliva
Pařížská klimatická dohoda 2015
ICAO CORSIA
EU Fit for 55
EU emisní povolenky
Daně pro časté cestující
……
Nakládání s odpady
Elektrifikace pozemního odbavení
Integrovaná doprava
Propojení s rychlovlaky
……
Vyšší efektivita pohonných jednotek
Nové aerodynamické koncepce
Nové materiály
Nakládání s odpady
Elektrifikace pozemního odbavení
Integrovaná doprava
Propojení s rychlovlaky
……
Udržitelná paliva SAF
Vodík
Elektrifikace

## Slide 5: Environmentální požadavky
Klimatická změna zahrnující oteplování Země probíhá od začátku 20.století.
V druhé polovině 20.století se zvyšuje intenzita výskytu vyšší průměrné roční globální teploty.
Zvyšování průměrné globální teploty je dle vědců silně ovlivněno aktivitami člověka a vypouštěním emisí. skleníkových plynů, zejména CO2.
CO2 vzniká spalováním uhlovodíkových paliv.
Letecká doprava se podílí na emisích 2 -3 % a tento poměr roste jak se dekarbonizuje pozemní doprava.
Globální klimatická změna

## Slide 6: Environmentální požadavky
Projevy klimatické změny:
Sucha
Nebývale horká, případně i vlhká (či v zimě teplá) období
Rozsáhlé požáry postihující rozsáhlé oblasti – např. Lytton v Kanadě
Časté povodně, záplavy, potopy
Srážky vedoucí k devastujícím sesuvům půdy
Pády horských svahů, doposud pojených ledem
Změněný chod počasí, ohrožující zemědělství a produkci potravin
Globální klimatická změna

## Slide 7: Environmentální požadavky
Projevy klimatické změny
Sucha
• Nebývale horká, případně i vlhká (či v zimě teplá) období
• Požáry přesahující lidskou paměť – jako Lytton v Kanadě
• Bezprecedentní povodně, záplavy, potopy
• Srážky vedoucí k devastujícím sesuvům
• - v tropech i v důsledku silnějších hurikánů, spolu s větrem
• Pády horských svahů, doposud pojených ledem
• … a mnoho dalších případů mizení permafrostu
• Změněný chod počasí, likvidující dosavadní zemědělství
Globální klimatická změna

## Slide 8: Environmentální požadavky
Rio de Janeiro 1992, Podepsána Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
Strany Úmluvy se zavázaly:
  inventarizovat své emise skleníkových plynů
  realizovat národní programy zaměřené na redukci emisí
  podporovat rozvoj relevantních technologií
  podporovat vědecký výzkum, veřejnou osvětu, výměnu informací
Strategie a aktivity vedoucí k udržitelnosti

## Slide 9: Environmentální požadavky
Kjótský protokol 1997,
Mezinárodní smlouva k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách.
Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 % během pětiletého období 2008–2012 (EU 8%, USA 7%, Rusko 0%...)
Kjótský protokol zavádí obchodování s emisemi (kjótské jednotky, emisní povolenky)
Princip obchodu s povolenkami je součástí EU regulace a systémů ETS s plánovaným rozšířením na ETS 2
Strategie a aktivity vedoucí k udržitelnosti

## Slide 10: Environmentální požadavky
Pařížská klimatická dohoda 2015
Stanovuje závazky všech smluvních stran, včetně největších světových producentů emisí skleníkových plynů jako je Čína, USA či Indie (USA v roce 2017 a 2025 odstupují)-
Závazek udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.
Každá smluvní strana je zodpovědná za své emise, musí zveřejňovat status plnění svých závazků.
Vyspělé státy mají do roku 2020 vytvořit finanční mechanismus, pomocí kterého bude poskytnuto nejméně 100 miliard dolarů ročně na podporu opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích, a nastavit nový cíl financování opatření proti změně klimatu po roce 2025.
Strategie a aktivity vedoucí k udržitelnosti

## Slide 11: Environmentální požadavky
Pařížská klimatická dohoda 2015
Stanovuje závazky všech smluvních stran, včetně největších světových producentů emisí skleníkových plynů jako je Čína, USA či Indie (USA v roce 2017 a 2025 odstupují)-
Závazek udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí
Každá smluvní strana je zodpovědná za své emise, musí zveřejňovat status plnění svých závazků
Vyspělé státy mají do roku 2020 vytvořit finanční mechanismus, pomocí kterého bude poskytnuto nejméně 100 miliard dolarů ročně na podporu opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích, a nastavit nový cíl financování opatření proti změně klimatu po roce 2025
Strategie a aktivity vedoucí k udržitelnosti

## Slide 12: Environmentální požadavky
Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 označuje letectví za nedílnou součást dosažení několika cílů udržitelného rozvoje (SDG),
Strategie a aktivity vedoucí k udržitelnosti
UNFCCC - Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

## Slide 13: Environmentální požadavky
Pařížská klimatická dohoda 2015
Stanovuje závazky všech smluvních stran, včetně největších světových producentů emisí skleníkových plynů jako je Čína, USA či Indie (USA v roce 2017 a 2025 odstupují)-
Závazek udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí
Každá smluvní strana je zodpovědná za své emise, musí zveřejňovat status plnění svých závazků
Vyspělé státy mají do roku 2020 vytvořit finanční mechanismus, pomocí kterého bude poskytnuto nejméně 100 miliard dolarů ročně na podporu opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích, a nastavit nový cíl financování opatření proti změně klimatu po roce 2025
Strategie a aktivity vedoucí k udržitelnosti

## Slide 14: Environmentální požadavky
Strategie a aktivity vedoucí k udržitelnosti leteckého průmyslu

## Slide 15
Emise produkované leteckým motorem .

## Slide 16: Produkované emise
Letecká přeprava nákladu produkuje přibližně 2 - 4% všech lidstvem vytvořených emisí CO2.
Spálením 1kg paliva vyniknou následující emise:
Charakteristické emise spalování JET A1
V roce 2023 bylo spotřebováno 279 milionů tun leteckého paliva

## Slide 17: Produkované emise
Působení emisí na atmosféru Země je složité a letectví je specifické vypouštěním skleníkových plynů v horních vrstvách atmosféry.
Pro posouzení vlivu byl zaveden ukazatel potenciálu radiačního působení GWP, který vyjadřuje míru potenciálního příspěvku daného plynu ke skleníkovému jevu v porovnání s referenční hodnotu CO2.
Působení emisí
Druh emisí | Množství | Emisní faktor GWP(1)
CO2 | 3.156 kg (3,16 ICAO CAEP) | 1
H2O | 1.237 kg | Neurčen - kondenzační Cirry
SOx | 0.00084 kg | 0,8
HC4 | 0.000114 kg | 21
N2O | 0.0148 kg | 298
HC | 0.00032 kg | 3
CO | 0.00325 kg | 6,1
Těkavé látky PM | 0.000092 kg | 0,61
Průměrné množství vypuštěných emisí na 1 kg spáleného paliva Jet A1 a GWP faktor

## Slide 18: Produkované emise
Cirovitá oblačnost vytvořená z kondenzačních sledů při specifických meteorologických podmínkách
Působení emisí

## Slide 19: Produkované emise
Časová osa zavádění regulačních omezení na produkované emise a hluk leteckými motory.
V roce 2016 stanovila ICAO emisní normy také pro produkci CO2, která byla zavedena normou CAEP/10. Norma se vztahuje i na již vyráběná a letadla, která již obdržela certifikaci – jde o tzv. CO2 index.
Hodnota indexu se bude postupně zpřísňovat.
Omezení emisí leteckých motorů normami

## Slide 20: Produkované emise
Stanovení CO2 indexu:
Kde: RGF je bezrozměrný Referenční geometrický faktor, který se stanoví pro letadlo s jednou palubou jako plocha povrchu (vyjádřená v m2) ohraničená maximální šířkou vnější linie trupu promítnuté do roviny rovnoběžné s podlahou hlavní paluby mezi předními a zadními přepážkami prostoru pro cestující s výjimkou zóny kokpitu a prostoru pro posádku.
Hodnota 1/SARawg se vyhodnocuje jako průměr z maximálního měrného doletu při optimálních podmínkách pro tři různé celkové hmotnosti GW v (kg), které jsou definovány takto:
  Vysoká celková hmotnost (GW) = 0,92 * MTOW
  Střední GW = Průměr z vysoké a nízké GW
  Nízká GW = 0,45 * MTOW + 0,63 * MTOW 0,924
Omezení emisí leteckých motorů normami

## Slide 21: Produkované emise
Stanovení CO2 indexu:
Omezení emisí normami
Airbus A330-900neo se stalo prvním zástupcem velkokapacitních letadel, které získalo certifikaci EASA podle normy ICAO pro emise CO2.

## Slide 22
Energetická efektivita letadel.

## Slide 23: Energetická efektivita letadel
pro posuzování palivové efektivity letadel zaveden index energetické náročnosti (EI), který vyjadřuje spotřebu energie na dostupný sedadlo-kilometr.
Způsob posouzení
1itr/100km * Pax

## Slide 24: Energetická efektivita letadel
Objemy osobní letecké dopravy rostou téměř 4x rychleji než se daří snižovat palivová účinnost letadel.
Jsou nezbytná opatření pro zvýšení efektivity.
Na snižování spotřeby letadel se z 80% podílí pohonné jednotky a to:
  zvýšením obtokového poměru
  zlepšením termodynamické účinnosti
Oba způsoby mají fyzikální limity – je třeba hledat bezemisní možnosti pohonu.

## Slide 25
Elektrické pohonné jednotky.

## Slide 26: Elektrické pohonné jednotky
Elektrický pohon není revoluční technologie.
Letadla vyžadují nízkou hmotnost, komponenty elektropohonu- zejména akumulátory jsou příliš těžké.
Pokrok v oblasti akumulátorů umožnuje realizaci použitelného pohonu u nejlehčích letadel.
Stále existuje řada omezení.
Výhodou je vysoká účinnost konverze energie a možnost její produkce udržitelným způsobem

## Slide 27: Elektrické pohonné jednotky
Porovnání různých systémů pohonu.
Letadla vyžadují nízkou hmotnost, komponenty elektropohonu, zejména akumulátory jsou těžké.
Pokrok v oblasti akumulátorů umožnuje realizaci použitelného pohonu
Stále existuje řada omezení.

## Slide 28: Elektrické pohonné jednotky
Komponenty elektrického pohonného systému
Principiálně se elektrický pohonný systém se skládá z elektromotoru, který pohání propulzor (vrtule, dmychadlo), měničů napětí řídící výkon motoru a zdroje energie.
Zdrojem energie může být sada baterií nebo palivový článek.

## Slide 29: Elektrické pohonné jednotky
Velis Electro je první elektricky poháněné ultralehké letadlo, které získalo certifikaci EASA. Jeho letová výdrž je přibližně 50 minut.

## Slide 30: Elektrické pohonné jednotky
Experimentální letadla
160 km/h
220 km/h

## Slide 31: Elektrické pohonné jednotky
Experimentální letadla
Zatím nejpokročilejší projekt dopravního elektrického letadla 9 cestujících dolet 400 km. Prototyp v roce 2022 provedl jeden let - 2025 startup má finanční potíže
Eaviation Alice

## Slide 32: Elektrické pohonné jednotky
Střídavé AC a stejnosměrné DC motory
Pro pohon letadel jsou nejvhodnější stejnosměrné motory s elektronickou komutací – BLDC. V rotoru se používají permanentní magnety ze vzácných zemin.
 | AC motory | DC motory
Výhody | Vysoké kroutící momenty | Méně tepla v rotoru
 | Nevyžaduje permanentní magnety | Široké spektrum využití
 | Regulovatelná síla magnetického pole | Nesnižuje se účinnost konverzí z DC na AC
 | Cenově výhodné | Snadná regulace
Nevýhody | Náročné řízení otáček změnou frekvence | Drahé silné permanentní magnety
 |  | Nutné řešit komutaci, mechanické komutátory jsou zdrojem silného rušení

## Slide 33: Elektrické pohonné jednotky
BLDC motor a schéma řízení

## Slide 34: Elektrické pohonné jednotky
Charakteristiky DC elektromotoru
• Zvyšování zatížení motoru – větší vrtule s vyšším stoupáním zvýší proud a zahřívání motoru, nemusí se ale zvýšit výkon.
• Použitelný výkon, proud a otáčky jsou vymezené oblastí mezi maximálním výkonem a maximální účinností.
• Zahřívání motoru může omezit maximální užitečný výkon.
• Pokud jsou otáčky v optimální provozní oblasti příliš vysoké, může použití převodovky zvýšit výkon, točivý moment a účinnost, i když účinnost motoru je snížena o účinnost převodovky.

## Slide 35: Elektrické pohonné jednotky
Výkonová hustota elektromotorů
Porovnání měrná hustoty výkonu současných pístových a turbínových motorů s elektromotory.

## Slide 36: Elektrické pohonné jednotky
Projekt High-Efficiency Megawatt Motor
Projekt vývoje 1,4 MW motoru pro elektrifikovaný pohon letadel.
HEMM má cílovou hustotu výkonu 16 kW/kg, účinnost 99 % - třikrát nižší ztráty a hmotnost než současné letecké motory a generátory.
Technologie HEMM má využívat supravodičů. Předpokládá se že zdroj elektrické energie bude palivový článek a jako palivo bude použit kapalný vodík

## Slide 37: Elektrické pohonné jednotky
Projekt High-Efficiency Megawatt Motor
Magni EPU
Magni350 je EPU s výkonem 350 kW / 1600 Nm, větší EPU magni650 s výkonem 650 kW / 3200 Nm při 2300 ot/min má Řízení pomocí magniDrive-100, což je 170kW měnič/řídicí jednotka motoru, je zdvojená pro vyšší spolehlivost.
Byla použita v řadě projektů elektrifikace letadel.

## Slide 38: Elektrické pohonné jednotky
Měniče
Základním prvkem výkonové architektury regulátorů otáček (ESC) jsou výkonové součástky – tranzistory.
Klasické bipolární tranzistory jsou buzené proudem nehodí se k řízení velkých výkonů
Tyristory nemají vhodné vlastnosti
Prvky schopné regulovat velké proudy jsou bipolární tranzistory s izolovanou řídicí elektrodou (Insulated Gate Bipolar Transistor) IGBT
Problém jsou spínací ztráty - při napětích 1000V a proudech 1000A činí přibližně 2% rostou nelineárně s napětím
Výkonové prvky limitují dosahování velkých výkonů nad 1 MW

## Slide 39: Elektrické pohonné jednotky
Akumulátory
Účinnost je omezena chemickými procesy probíhajícími během nabíjení a vybíjení.
Ve většině případů se hmotnost systému akumulátorů obvykle nemění, s výjimkou některých specifických článků, které používají vzduch, např. Li-O2.

## Slide 40: Elektrické pohonné jednotky
.
Přehled parametrů existujících akumulátorů

## Slide 41: Elektrické pohonné jednotky
.
Objemové a hmotnostní energetické charakteristiky různých systémů pro ukládání energie

## Slide 42: Elektrické pohonné jednotky
Vliv akumulátoru na dolet
E* = ebat (kWh/kg),
Potřebný výkon hor. let:
! – zjednodušené úvahy, neuvažuje se vliv vzletu stoupání, charakteristika vybíjení, Realita o cca 20% horší

## Slide 43: Elektrické pohonné jednotky
Závěry:
dolet je nezávislý na rychlosti letu vcru, Vyšší rychlost znamená vyšší výkon – bludný kruh. Je třeba maximalizovat následující parametry:
poměr hmotnosti baterie k celkové hmotnosti letadla,
měrnou kapacita E* baterie,
poměr vztlaku a odporu L/D a
celkovou účinnost systému (od baterie až po pohonný systém)
Vlastní hmotnost letadla je třeba minimalizovat Z toho je patrné, že pro budoucí generace elektricky poháněných letadel bude nezbytný vývoj nových aerodynamických koncepcí s vysokým poměrem L/D.
Tomuto požadavku vyhovují letadla se štíhlým křídlem, jako jsou kluzáky nebo bezocasé koncepce typu BWB.

## Slide 44: Elektrické pohonné jednotky
.
Vliv akumulátoru na dolet

## Slide 45: Elektrické pohonné jednotky
Nárůst hmotnosti a potřebného výkonu tvoří neřešitelný problém
Pokus elektrifikovat A380 současnými akumulátory
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2023-08/eurocontrol-think-paper-21-long-haul-decarb.pdf

## Slide 46
Vodíkový pohon

## Slide 47: Vodíkový pohon
.
Vize společnosti Airbus v rozvoji vodíkového pohonu

## Slide 48: Vodíkový pohon
Vlastnosti vodíku jako paliva
Vodíkový pohon s plynovou turbínou má pomoci s dekarbonizací civilního letectví. Klíčovou výzvou je integrace velkých nádrží na kapalný vodík do letadel, vzhledem k nízké hustotě kapalného vodíku. Vodík nabízí čtvrtinu energetického obsahu na jednotku objemu a jednu třetinu hmotnosti paliva ve srovnání s konvenčním palivem.

## Slide 49: Vodíkový pohon
Přímé spalování vodíku
Testováno již od roku 1957
Tu 155 byl demonstrátor založený na civilním Tu 154, rok 1988
Proveditelné, problém je uložení H2 a efektivita
Chybí zdroj levného udržitelného vodíku

## Slide 50: Vodíkový pohon
Přímé spalování vodíku
A-380 na vodík
Tu 155 byl demonstrátor založený na civilním Tu 154, rok 1988
Proveditelné, problém je uložení H2 a efektivita
Chybí zdroj levného udržitelného vodíku
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2023-08/eurocontrol-think-paper-21-long-haul-decarb.pdf

## Slide 51: Vodíkový pohon
Přímé spalování vodíku
A-380 na kapalný metan
Tu 155 byl demonstrátor založený na civilním Tu 154, rok 1988é, problém je uložení H2 a efektivita
Chybí zdroj levného udržitelného vodíku
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2023-08/eurocontrol-think-paper-21-long-haul-decarb.pdf
V případě úniku ale může být dopad 30 až 82,5krát vyšší než u CO2.

## Slide 52: Vodíkový pohon
Různé možnosti uložení H2
Obecně je potřeba 3x větší objem nádrží, které musí odolat přetlaku do 2 barů a musí být tepelně izolované
Vize vodíkové nádrže společnosti Airbus

## Slide 53: Vodíkový pohon
Možné způsoby uložení H2 na palubě letadla
Gravimetrická účinnost vodíkové nádrže je poměr hmotnosti uskladněného vodíku k celkové hmotnosti systému nádrže, včetně samotného vodíku, konstrukce nádrže, izolace a dalších komponent.
Vyšší gravimetrická účinnost je žádoucí, zejména pro aplikace citlivé na hmotnost, jako je letectví, protože umožňuje přepravovat více vodíku při dané hmotnosti systému nádrže, což zvyšuje dolet a užitečné zatížení.

## Slide 54: Vodíkový pohon
Možné způsoby uložení H2 na palubě letadla
Nejjednodušší je stlačený H2. Hustota skladování je však ve srovnání s jinými metodami nízká.
Kapalý H2: ke zkapalnění H2 je zapotřebí 25 % až 45 % uskladněné energie. U této metody je hustota skladování vodíku velmi vysoká, ale vodík má var při teplotě okolo -253 °C a je nutné udržovat tuto nízkou teplotu (jinak se vodík odpaří) a je potřeba objemná izolace.
Skladování v kovových hydridech absorbují práškové kovy vodík za vysokého tlaku. Během tohoto procesu se při vkládání vytváří teplo a při uvolnění tlaku a přivedení tepla se proces obrací. Hlavním problémem je hmotnost absorpčního materiálu – hmotnost nádrže by byla asi 7 -8 vyšší než u kg srovnatelné nádrže se stlačeným plynným H2.

## Slide 55: Vodíkový pohon
Možné způsoby uložení H2 na palubě letadla

## Slide 56: Vodíkový pohon
Možné způsoby uložení H2 na palubě letadla
V trupu
Pod křídly

## Slide 57: Vodíkový pohon
porovnání efektivity různých typů pohonu
Vodíkový palivový článek
Přímé uložení elektrické energie v akumulátoru je nejefektivnější – problém nedostatečné kapacity může řešit palivový článek.

## Slide 58: Vodíkový pohon
Základní schéma palivového článku typu PEM
Vodíkový palivový článek

## Slide 59: Vodíkový pohon
Přehled výhod a omezení různých systémů palivových článků.
Vodíkový palivový článek
Typ palivového článku | Typické aplikace | Pracovní teplota (°C) | Účinnost (%) | Výkonová hustota (W/cm2) | Výhody | Omezení
Proton-exchange membrane fuel cells (PEMFC) | mobilní i stacionární použití, automobilový průmysl | 50 -100 | 30 – 60 | 0,7 | Kompaktní provedení, dlouhá životnost, rychlý náběh výkonu, pokročilý vývoj | Drahý katalyzátor; potřebuje palivo vysoké chemické čistoty; složitá regulace teploty a množství vody.
Alkalický AFC | Kosmické prostředky | 90 -100 | 60 | 0,6 | Nízké náklady na díly a provoz; žádný kompresor; vysoká reakční rychlost katody. | Jsou velké; citlivé na znečištění vodíku a kyslíku.
Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) | Aplikace s požadavkem vysokých výkonů – energetika | 600 -700 | 45 -50 | 0,15 | Vysoká účinnost, není vázán na jedno konkrétní palivo, kogenerace. | Vysoké teploty způsobují korozi; dlouhý náběh výkonu, nízká životnost.
Phosphoric acid fuel cells (PAFC) | Aplikace s požadavkem středních až vysokých výkonů – energetika | 150 -200 | 40 | 0,188 | Dobře snáší přítomnost nečistot v palivu; kogenerace. | Nízká účinnost, omezená životnost; drahý katalyzátor.
Solid oxide fuel cell (SOFC) | Aplikace s požadavkem středních až vysokých výkonů – energetika | 700 – 1000 | 60 | 1,1 | Bez velkých nároků na palivo; může používat zemní plyn, vysoká účinnost. | Vysoká teplota způsobuje korozi; dlouhý náběh, krátká životnost
Direct methanol fuel cells (DMFC) | mobilní i stacionární použití, | 40 -60 | 20 | 0,1 | Kompaktní; běží na metanol; žádný kompresor. | Uspořádání p.č. do souboru je složité; pomalá odezva; nízká účinnost.

## Slide 60: Udržitelná paliva
: V-A charakteristiky palivového článku, vysoký vnitřní odpor způsobuje, že napětí článku s rostoucím zatížením systému rychle klesá.
Vodíkový palivový článek

## Slide 61: Udržitelná paliva
Vize společnosti Airbus reprezentující pohonnou jednotku s palivovými články, Gondola obsahuje elektromotor o výkonu 2MW, související řídicí jednotku motoru, systém palivových článků pro napájení motoru a související systémy pro dodávku vzduchu, vodíkového paliva, kapalného chladiva a dalších nezbytností. Systém tepelného řízení by zachycoval studený náporový vzduch proudící okolo letadla,
Vodíkový palivový článek

## Slide 62: Udržitelná paliva
Vodíkový palivový článek implementace na A380
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2023-08/eurocontrol-think-paper-21-long-haul-decarb.pdf

## Slide 63: Vodíkový pohon
.
Možné koncepty hybridních letadel

## Slide 64
Udržitelná letecká paliva

## Slide 65: Udržitelná paliva
SAF je alternativní letecké palivo, které se vyrábí z odpadních materiálů, jako je použitý kuchyňský olej, a může být mícháno s běžným leteckým palivem, aby se snížily emise CO₂. SAF je „drop-in“ palivo, což znamená, že může být použito ve stávajících letadlech a infrastruktuře bez nutnosti modifikací. Toto palivo je klíčovým nástrojem pro splnění cílů snižování emisí v letectví, včetně cíle dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí.
Udržitelné letecké palivo SAF

## Slide 66: Udržitelná paliva
SAF je alternativní letecké palivo, které se vyrábí z odpadních materiálů, jako je použitý kuchyňský olej, a může být mícháno s běžným leteckým palivem, aby se snížily emise CO₂. SAF je „drop-in“ palivo, což znamená, že může být použito ve stávajících letadlech a infrastruktuře bez nutnosti modifikací. Toto palivo je klíčovým nástrojem pro splnění cílů snižování emisí v letectví, včetně cíle dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí.
Udržitelné letecké palivo SAF

## Slide 67: Udržitelná paliva
Přehled hlavních produkčních cest pro produkci SAF

## Slide 68: Udržitelná paliva
.
Výrobní proces bio SAF paliv

## Slide 69: Udržitelná paliva
Certifikace fyzikálních vlastností SAF
Výrobní proces | Datum schválení ASTM | TRL | Vstupní surovina | Maximální limit pro mísení | Uhlíková stopa gCO2e/MJ | Odhad ceny USD/t
Fischer-Tropschův proces - syntetický parafinický petrolej (FT-SPK) | 2009 | 6-8 | Biomasa (zbytky z lesního průmyslu, tráva, pevný komunální odpad) | 50% | 7,7-12,2 | 50-300
Fischer-Tropsch proces Syntetický parafinický Petrolej s aromatickými látkami (FT-SPK/A) | 2015 | 6-7 | Biomasa (zbytky z lesního průmyslu, tráva, pevný komunální odpad) | 50% | 7,7-12,2 | 50-300
Hydrogenačně zpracované estery a mastné kyseliny - syntetický parafinický petrolej (HEFA-SPK) | 2011 | 9 | Biomasa s vysokým obsahem olejů (např. řasy, jatropha, camelina, carinata) | 50% | 13,9-60 | 200-1500
Alcohol-to-Jet (AtJ) ATJ-SPK | 2016 | 4-7 | Cukr, škrobové plodiny, lignocelulózová biomasa | 50% | 23,8-65,7 | 50-300
HFS-SIP | 2014 | 5-7 | Cukrová třtina, cukrová řepa | 90-100 | 32,4-32,8 | +1000
HC-HEFA SPK | 2020 | 4 | řasy | 10% | N/A | +1000

## Slide 70: Udržitelná paliva
Kritéria udržitelnosti vyžadovaná ICAO pro SAF
 | Princip | Požadavek
1 | Skleníkové plyny (GHG) | CEF by měl generovat nižší emise uhlíku na základě životního cyklu. Přesněji řečeno, CEF dosáhne čisté snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 10 % ve srovnání se základní hodnoty emisí životního cyklu pro letecké palivo na základě životního cyklu.
2 | Zachycený uhlík | CEF by neměl být vyroben z biomasy získané z pozemních/vodních systémů s vysokou biogenní zásobou uhlíku.
3 | trvalost snížení GHG | Snížení emisí dosažené CEF by mělo být trvalé
4 | Ochrana vody | Produkce CEF by měla zachovat popř. zlepšit kvalitu a dostupnost vody.
5 | Ochrana půdy | Produkce CEF by měla zachovat popř. zlepšit zdraví půdy.
6 | Ochrana vzduchu | Produkce CEF by měla být minimalizována negativní dopady na kvalitu ovzduší.
7 | Zachování rozmanitosti | Produkce CEF by měla zachovat biologickou rozmanitost, ochranářskou hodnotu a ekosystémovou službu.
8 | Odpady a chemikálie | Výroba CEF by měla podporovat odpovědnou nakládání s odpady a používání chemikálií
9 | Seismické a vibrační dopady | Pouze pro LCAF. Produkce LCAF by měla minimalizovat dopady vyvolané seismickými, a vibračními otřesy.
10 | Lidská a pracovní práva | Výroba CEF by měla respektovat lidská a pracovní práva.
11 | Pozemková práva a využívání půdy | Produkce CEF by měla respektovat pozemková práva a práva na užívání půdy, včetně domorodých práv a/nebo zvykových práv.
12 | Práva přístupu k vodě | Výroba CEF by měla respektovat předchozí formální nebo obvyklá práva na užívání vody.
13 | Lokální ekonomický a sociální rozvoj | Produkce CEF by měla přispívat k sociálnímu a ekonomickému rozvoji v chudých regionech.
14 | Bezpečnost potravin | Produkce CEF by měla podporovat potravinovou bezpečnost v oblastech s nedostatkem potravin.

## Slide 71: Udržitelná paliva
.
Princip certifikace udržitelnosti SAF

## Slide 72: Udržitelná paliva
.
Uhlíková stopa paliva v celém životním cyklu LCA

## Slide 73: Cvičení 12
Zadání úkolu:
Proveďte analýzu celkové účinnosti pohonného systému letadla:
Analýza efektivity pohonu letadel
Typ | MTOW (kg) | OWE (kg) | Wing area (m2) | Cruise speed (km/h) | Payload (kg) | Propulsion power (kW) | Range (km)
Airbus A340 -500 | 376 000 | 72 850 | 439,4 | 907 | 43300 | 9165 | 16100
Airbus A380 -800 | 560 000 | 276 800 | 846 | 945 | 66 400 | 12 246 | 15 200

## Slide 74
.
Dolet:
Měrný dolet:
Snížení dostupného paliva pro vzlet a přistání o 15 % a jeho využití jako rezervy
Cvičení 12

## Slide 75
Studijní/výukový materiál vznikl za podpory Národního plánu obnovy v rámci projektu Akcelerace zelených dovedností a udržitelnosti na VUT v Brně.
Registrační číslo NPO_VUT_MSMT-2143/2024-5
CC BY-NC-SA 4.0