## Slide 1: Moderní systémy osvětlení vozidel

## Slide 2: Obsah
Zdroje světla
Druhy světlometů
Adaptivní světlomety
Systémy pro noční vidění
Systémy pro denní vidění

## Slide 3: Zdroje používané v automobilové technice
Konvenční žárovka
Pracuje na principu žhaveného vlákna wolframu proudem na teplotu 3300 °C , při této teplotě emituje zdroj záření
Využívají se na osvětlení brzdových, směrových a obrysových světel občas i osvětlení interiéru.
Dnes stále více nahrazovány LED technologií kvůli svým parametrům a výhodám
Plnící plyn argon + dusík pro snížení emise vlákna
Malý měrný výkon vykompenzovaný spojitou barvou spektra
Tím, že použijeme vzácné plyny v příměsích zvyšujeme provozní teplotu žhaveného wolframu a tím i výkonnost žárovek
Existují také typy se dvěma vláknami pro dálkové a tlumené režimy
Nevýhody:
malá účinnost
Zeslabování wolframového vlákna
Typické hodnoty:
Napětí 6-24 V
Výkon 5-75 W
Svítivost do 2000 lm

## Slide 4
Zdroje používané v automobilové technice
Halogenová žárovka
Využívají rozžhaveného vlákna, kterým prochází elektrický proud
Probíhá zde halogenový cyklus
Baňka z křemičitého skla plněná metylenbromidem potřebného pro navázání odpařovaného wolframu
Používají se pro osvětlení hlavních a mlhových světlometů
Jeden z nejrozšířenějších zdrojů u hlavních světlometů
Výhody:
Vyšší životnost a svítivost
Menší rozměry
Lepší podání bílého světla
Nevýhody:
Velký požadavek na velikost napětí s malým kolísáním
Požadavek na čistotu (baňky)

## Slide 5
Zdroje používané v automobilové technice
Halogenová žárovka se skládá:
Krycí sklo (baňka)
Vlákno žárovky tlumeného světla (s krytkou)
Vlákno žárovky dálkového světla
Patice žárovky
Elektrické připojení
Halogenový cyklus:
Vlákno se nažhaví na pracovní teplotu
Uvolněný wolfram stoupá ke konci baňky, kde je nižší teplota a tlak
Zreaguje s metylbromiden na halogenid wolframu
Jako takto vzniklý halogenid se vrací zpět na vlákno
Žhavené vlákno wolframu

## Slide 6
Xenonové výbojky
Nemají žhavící vlákno, svítí díky elektrickému oblouku mezi dvěma elektrodami v baňce plněné xenonem pro dostatečně zapálení výboje mezi hroty kontaktů
Používají se u osvětlení hlavních světlometů
Je to velice rozšířený a oblíbený systém osvětlování
Výhody:
2x větší velikost svítivosti než u halogenových žárovek až 3200 lm
Světlo o vysoké hodnotě chromatičnosti asi 4000 K
(podobné dennímu světlu 5200 k)
6x delší než halogenové žárovky (asi 3000 hodin)
Výbojky mají poloviční příkon než halogenové žárovky okolo 35 W
Nevýhody:
Vysoké požadavky na zapálení a udržení oblouku (24 kV)
Nutnost podpůrných systémů (elektronickou řídící jednotku a startér)
Požadavek na přídavné systémy zaručující správnou funkci (automatické nastavování sklonu světlometů a ostřikovačem světlometů)
Ostřikování se provádí: - teleskopickým ostřikování
- pevným ostřikovacím modulem
Zdroje používané v automobilové technice

## Slide 7
Zdroje používané v automobilové technice
Části výbojky:
1 – skleněná baňka s ultrafialovým filtrem
2 – elektrická průchodka
3 – vybíjecí prostor
4 – elektrody
5 – patice,
6 – elektrický kontakt
Zabarvení výbojek podle teploty chromatičnosti
Výboj výbojky
Existuje několik druhů výbojek: Označení např. D2S
R - pro odrazové a reflexní plochy
- na těle stínící pásek (hrana světlo-tma)
S - pro projekční systémy
D1 ,D2 - výbojky obsahující částice rtuti
- pracovní napětí 85V
D3,D4 - výbojky bez rtuti
- pracovní napětí 42 v
- lehce pomalý náběh
- Menší svítivost než u D1 asi o 8%

## Slide 8
Porovnání halogenových a xenonových zdrojů
xenonové výbojky mají:
- lepší chromatičnost světla (okolo 6000 kelvin.),
-3x vyšší světelný tok
- lépe osvětlí přiléhající okraje vozovky.
- daleko větší dosvit světelného kuželu, větší rozptýlení světla před vozem
-nižší jmenovitý příkon
Vykompenzovanou náklady na pořízení zákonem daných doplňujících zařízení potřebné pro provoz těchto zdrojů (zapalovací a regulační obvod, systémy čistící vnější kryt, atd.)

## Slide 9
Porovnání halogenových a xenonových zdrojů

## Slide 10
Regulace sklonů xenonových světlometů
Nastavování sklonu světlometu mají na starosti senzory prezentované nastavovatelnýmí potenciometry tvořící děliče, nastavující se:
- dle zatížení (potenciometr v kabině řidiče)
- dle naklonění slonu podvozku směrem k vozovce při manévrech s vozidlem
umístěné každý na jedné nápravě
Při uvedení do provozu se světlomet nastaví do minimální polohy a odtud se nastaví na hodnotu vyvolanou zatížením náprav
Nastavování se děje pouze na jednom světlometu, do druhého se informace pouze přivede
Průměrné hodnoty nastavení se ukládají do paměti z důvodů :
- zpětné diagnostiky
- nastavení „bezpečné polohy“ prezentované průměrnou hodnotou uložených dat
1 – světlomet, krokový motor, zapalovací modul a řídicí jednotka xenonových světlometů; 2 – řídicí jednotka ABS (získání informací o rychlosti automobilu);
3 – řídicí jednotka panelu přístrojů; 4 – snímač zatížení zadní nápravy; 5 – snímač zatížení přední nápravy

## Slide 11
LED
Využívají polovodičových prvků, které přetvářejí elektrický proud přímo na světlo díky luminiscenci PN přechodu
Použití ve všech typech svítilen a světlometů
Oblíbený pro svoje konstrukční možnosti umožňující minimalizaci požadavků na prostor, příkon, cenu
Výhody:
Vysoce efektivní výbojový světelný zdroj
Dlouhá životnost ( provoz 10 let nepřetržitě )
Nízký příkon, barevná stálost
Příměsemi do polovodičů zle upravovat barvu světelného toku
Malé rozměry
Variabilní design
Nevýhody:
Nepřirozená barva světla proudu
Intenzita světla ovlivňována velikostí procházejícího proudu
Zdroje používané v automobilové technice

## Slide 12
Zdroje používané v automobilové technice
konstrukce diody Luxeon K2
Jedena z možností ubírání moderního osvětlení vozidel
Konstrukce odděluje elektrické a tepelně namáhané plochy  lepší chlazení diody
Skládá se z PN přechodu umístěného na silikonové destičce nanesené na teplo-vedoucím materiálu umístěný v pouzdře, které obsahuje elektrické části.
PN přechod propouští záření přes čočku.
Skládáním více těchto LED diod může vytvořit všechny typy svítilen
Parametry:
při proudu 1 A je tok v rozmezí 160-200 lm
při proudu 1,5 A dosahuje hodnota toku hodnoty až 275 lm
Měrný výkon při proudu 1A je asi 60 lm/W
Pracovní teplota patří k vysokým okolo 150 °C
Rozměry přibližně 52 mm2

## Slide 13: Rozdělení konvenčních světlometů
- Parabolový reflektor s optikou na skle
- Fazetové a free-form systémy (FF)
- Projekční systémy - elipsoidní (DE)
- Natáčecí a AFS systémy
- AFL systémy
- další pokročilejší technologie

## Slide 14: Parabolický světlomet
Reflektor zde má parabolický tvar
Používané pro žárovky s dvěma vlákny jedno vlákno pro dálkové a jedno pro tlumené světlo
Optické elementy zajišťují správnou distribuci paprsku při tlumených a dálkových režimech + elementy proti oslnění vozidel v protisměru
Jeden zdroj umístěný v ohnisku
Zdroje jsou halogenové žárovky (H1, H4, H7, ...).
Škoda Felicia

## Slide 15: Elipsoidní světlomety
Plocha reflektoru tvaru elipsoidu
Mají 2 ohniska rozdělující směry světelného toku
Konstrukce fixní nebo bi-modul
Zdrojem je xenonová výbojka
Malé rozměry díky použití 2 ohnisek se spojkou
Zde je krycí sklo čiré bez optických elementů
Clona umístěná před druhým ohniskem má za úlohu přesně definovaný přechod mezi světlem a tmou
Fixní systém ovšem musí mít 2 zdroje světla pro tlumené a dálkové režimy osvětlení

## Slide 16: Bi- modul
Na rozdíl od fixní konstrukce lze přepínat mezi dálkovými a tlumenými světly pomocí dvou pevně nastavených poloh clonky ovládanou elektromagnetem umístěném před 2. ohniskem
Jelikož je zde použita pohyblivá clonka systém využívá pouze jednoho zdroje umístěného v reflektorové části
Delší životnost z důvodů použití jednoho zdroje světla
Zdroje : - halogenové (H1,H4,H7)
- xenonové (D1S,D1S,..)
Škoda Superb

## Slide 17: Fazetové systémy (FF)
Zde je odraz a distribuce paprsku regulována reflektorem tvořeným vícenásobnými plochami (fazety), navrhované výpočetní technikou pro požadovaný výstup paprsků světla
Každá z částí má jiný směr kam usměrňuje paprsek
Krycí sklo čiré bez opticky usměrňujících elementů
Vhodným tvarem dokážeme:
- usměrnit výsledný tok
- zmenšit prostorové nároky
- zvětšit zaklesnutí světlometů do konstrukce automobilu
 konstrukce přední část auta s velkou strmostí
Zdroje : - halogenové žárovky (H1, H4, H7,...)
- xenonové výbojky (D1S, D2S,...)
Škoda Fabia

## Slide 18: Světla pro denní svícení
Skládají se většinou z LED diod
Umístění samostatné nebo jako součást hlavních světlometů
Nízký příkon ulehčující výkonově zatížení soustavy akumulátor – alternátor
Lepší osvětlení za denních podmínek než při použití tlumených světel
Lepší viditelnost - rychlejší odezva na danou situaci
- lepší viditelností
Místo 130 W běžně odebíraných halogenovými žárovkami lze při použití světel pro denní svícení docílit příkonu 30W
 úspora paliva (0,2 l/100km)

## Slide 19: Automatická aktivace světel
Spolupráce dvou čidel:
  Sledující velikost intenzity ve směru jízdy
  Sledující okolní podmínky
tvoří vstupní hodnoty pomocí kterých řídící jednotka vyhodnocuje situaci intenzity dopadu okolního světla na automobil
Praktické využití při průjezdech členitou krajinou nebo v oblastech o velkých počtech přechodů světlo-tma
Systém se řídí nejen rozptýleným světlem, ale i světelností na vozovce vpředu, což mu například umožňuje rozeznat mezi tunelem a podjezdem.
Funkce použita většinou s kombinací denního osvětlení
Reaguje hned jak klesne intenzita osvětlení pod určitou úroveň

## Slide 20: Systémy pro noční vidění
NIR (Near Infra-Red)
využívá infračerveného odrazu od objektů před vozidlem ve směru jízdy
Infračervený zářič vysílá záření a odraz snímaný kamerou vyhodnocuje systém, promítající výsledek na HUD displej, obrazovku automobilu případně obrazovku modulu, ve kterém je celý systém integrován
Problémy se světly protijedoucích vozidel, pouličním osvětlením, semafory a vysoce reflexními povrchy zobrazující se na displeji
Obraz je černobílý s vysokým rozlišením
Průměrný dosah 150m, pro přesné určení objektu mim 70 m od vozidla.
Technologii používá automobilka Mercedes
Mírné nedostatky řeší technologie FIR
Vhodnější pro nižší rychlosti
Vylepšuji viditelnost tak, kde dálková světla nedosvítí

## Slide 21: Systémy pro noční vidění
FIR (Far Infra-Red)
- Narozdíl od NIR využívá tepelného vyzařování z lidí, zvířat a objektů
- Obraz je dán snímáním kamery citlivé na emitaci tepla
- Změna pozorovaného úhlu v závislosti na rychlosti automobilu
- Pružnější odezva než u NIR (nemusí čekat na odraz z infračervených zářičů)
Vysoké požadavky na údržbu za nízkých teplot
Dosah je okolo 300 m, přesné rozpoznání objektu okolo 150 m,což je 2x vetší zorná vzdálenost než u NIR
Zobrazení na modulu nebo na obrazovce integrované do palubní desky
Technologie vyvinutá společností BMW
Systém má daleko lepší reakce na pohyb objektu než NIR, která si poradí spíše se stacionárními objekty
Kamera je čistěna automaticky a při teplotách nižších než 5°C je kryt kamery vyhříván, aby nedošlo k destrukci
Systém mění nastavení šířky pozorovaného úhlu podle rychlosti automobilu
  Při rychlostech do 80 km/h pozorovaný úhel je 36°
  Při rychlostech nad 80 km/h pozorovaný úhel 23° + 1,5x digitálni zoom

## Slide 22
Umístění FIR kamery
Detail kamery
Výsledný obraz vyobrazený na palubní desce

## Slide 23: Adaptivní světlomety
Mění rozložení distribuce světel podle druhu silnice a míst kde automobil projíždí a okolních podmínek v době projíždění
systém je složen z několika individuálních optických jednotek, z nichž každá vyzařuje specifický světelný svazek
Dělí se:
- statické (funkce nasvícení rohu při odbočování)
- dynamické (natáčení paprsku světlometu v závislosti na vytočení volantu)
Činnost těchto jednotek je automaticky ovládána v závislosti na např.:
- rychlost vozidla,
- úhlu natočení volantu,
- zapnutí/vypnutí směrových svítilen,
- signálu navigačního systému

## Slide 24: Historie adaptivních světlometů
AFS 1 - tlumené světlo je vybaveno statickým adaptivním světlometem- rozsvěcováním pouze do zatáček (2002)
AFS 2 - tlumené světlo je vybaveno statickým adaptivním světlometem + dynamické natáčení do zatáček (2003)
AFS 3 - tlumené světlo se přizpůsobuje jízdním podmínkám v režimech: dálniční světlo, tlumené, odbočovací, městské, déšť a mlha. (2005)

## Slide 25
První generace AFS světlometů
Statický systém reagující na natočení volantu, sepnutí směrového světla a velikosti rychlosti aktivoval světelný zdroj osvětlující roh, kam auto zatáčelo
Společnost Hella tuto technologii vede pod obchodním názvem VARIO X
Tento systém má 5 režimů:
- tlumené světlo – klasický dosah
- dálkové světlo - klasický dosah
- městský režim – krátký, široký kužel pracující do rychlosti 50 km/h
- dálnice – symetrický,úzký, dlouhý pruh na šířku silnice
Corner light
Pracuje do rychlosti 40 km/h, pokud není svítilna aktivována jako mlhová
Svítí od úhlu - 30 – 60° směrem ven
Podmínka sepnutí směrových světel
Kombinuje funcke předního a rohového světlometu
Pokud se stane, že je volant je stočen doleva a směrové světlo svítí doprava, prioritu má směrové světlo
Nefunguje když:
  Jsou rozsvícena mlhová světla
  Když je rařazena zpátečka
  - Jsou rozsvěcena světla pro denní svícení

## Slide 26
Druhá generace AFS světlometů
Kromě vlatností z první generace bylo navíc přidána funkce dynamického natáčení světlometů do zatáček
Systém zlepšuje viditelnost a tím zvyšuje bezpečnost na silnicích během noci
Natáčení se provádí :
pomocí krokových u fixních nebo elektromotory u bi-modulů
Světelný zdroj se natáčí kolem svislé osy do ůhlu  15°
Vetšinou se tato funkce objevuje u bi-modulů se xenonovou výbojkou
Společnost Hella tuto technologii vede pod obchodním názvem VARILIS
Tento systém kombinuje vlastnosti statického a dynamického natáčení světlometů
Je možné tyto systémy skloubit s předpovídáním zatáček podle GPS

## Slide 27
Třetí generace AFS systémů
Kombinují statické a dynamické systémy osvětlení
Oproti druhé generacemi mají více režimů
Několik režimů:
Světla v pěší zóně – (0-30 km/h) rozšíření paprsku na každou stranu o 8 stupňů, širší výhled na vozovku
Světla ve městě – aktivace při rychlosti 30-55 km/h, navíc dokáže přizpůsobovat výsledný paprsek podle pouličního osvětlení
Světla mimo město – zde je osvětlení prodlužováno, aby řidič lépe viděl do dálky aktivace při 55-100 km/h
Světla na dálnici – zde se zvyšuje intenzita zdroje používaná pro osvětlení a dosah světla až na délku 140 m
Světla při nepříznivém počasí – dle informace z čidla reagující na déšť a jiné povětrnostní vlivy upravuje se svítivost kuželů. Jas levé strana se se sníží a na pravé se zvýší, což lépe osvětlí vozovku za zhoršených podmínek
Přepínání mezi tlumenými a dálkovými světly – pokud systém detekuji protijedoucí auto, samočinně přepne režim dálkových světel
Dynamické natáčení – natáčení paprsků o 15° na základě informací o pohybu volantu a rychlosti jízdy, je-li v autě použita funkce sportovního režimu rychlost odezvy na systém je kratší
Statické odbočovací světlo – aktivuje se při rychlostech do 45 km/h, při manévrování nebo parkování je trvale zapnuta svítila osvětlující prostory vedle vozidla.

## Slide 28
Schema modulu AFL
Nákres vybravých režimů
Modul AFL Opel Insignia

## Slide 29
Pixelové světlomety
Moderní způsob osvětlování světlometů vozidel
Na první světlomety osázené pixelovými světlomety si musíme ještě počkat
Nabízí se začáteční řešení udělat z těchto zařízení prozatím doplňující osvětlení promítající na vozovku náhlé změny (směrová světla, atd.)
Skládájí se:
- z DMD procesoru (Digital Micromirror Device)
- technologie převzatá ze zobrazovací technologie DPL založená na velkém počtu navzájem se pohybujících zrcadle, vytvářející výsledný výsek distribuovaného světla
- pohlcovače filtr určující propustnost paprsku ze sidnálních dat od DMD procesoru

## Slide 30
HUD (heads-up display)
Zobrazovací jednota využitá z leteckých technologií pro navádění střel a rychlého odečítání základních pozičních a dynamických vlastností v letadla
Obojí mělo stejnoou myšlenku – Zobrazovat údaje o pohybu a stavu zařízení bez zbytečného rozptylování řidiče při hledání těchto informací na palubní desce
Systém se skládá ze tří částí u místěných mezi volantem a sklem
silný zdroj světla vysílající záření
soubor zrcadel
ploché obrazovky.
Protože se tento informační signál láme od předního skla, máme dojem, že obraz vyvolaný zdrojem, se vznáší nad koncem kapoty a tím řidič nemusí ani zaostřovat na přečtení této informace, což mu dává více času sledovat silnici a tím zvyšovat svoji bezpečnost
Je to velice důležitý prvek pro sdělování informací řidiči, protože i nepozornost na pár sekund už při rychlosti 50 km/h vyvolá velké změny ve vzdálenostech, u kterých řidič není plně soustředěn na jízdu.

## Slide 32
Dekuji za pozornost